# MEMORIA DE ACABADOS

SANT JOAN DESPÍ

- CIMENTACIÓN Y MUROS

Mediante encepados y muros de hormigón (HA-25/B/20/IIa).

- ESTRUCTURA

Mediante pilares de hormigón armado, forjado nervado reticular de 25+5 de hormigón (HA25/B/20/IIa) armado, con casetones de mortero de cemento. También se ejecutarán losas de hormigón (HA25/B/20/IIa) armado para losas inclinadas, escaleras y rampas parquing.

- FACHADAS

Las fachadas estarán formadas por muro compuesto de una pared de ladrillo visto cerámico (obra vista) o ladrillo cerámico perforado (tipo gero) con revoco pintado en su cara exterior, una cámara de aire ¿de cuantos centímetros?, con aislamiento térmico y un tabique interior de mahón cerámico hueco.

En la fachada no queda claro si será obra vista o con revoco, creo que a estas alturas deberíamos saberlo. El mantenimiento futuro de la fachada cambia mucho si es obra vista (mantenimiento cero o si hay que pintar las paredes de forma periódica, aparte de los pequeños desprendimientos de cemento que suelen producirse con los años)

El aislamiento térmico en qué consiste?, hay que decir el material que se utilizará (poliuretano proyectado?)

¿Qué aislamiento acústico se obtiene?

- CERRAMIENTOS

Mediante pared de ladrillo cerámico perforado (tipo gero), en cierres de caja de escalera y ascensor. Y paredes de separación entre viviendas de doble tabique con aislamiento. El doble tabique de que grosor?. Se trata de ladrillo tipo jero o de  supermahón cerámico de 7x20x50 cms.

¿Qué aislamiento acústico se consigue? Consigue aislar hasta los 58 dBA?

- DISTRIBUCIONES

Mediante tabiques de mahón cerámico tipo gran formato.

- CUBIERTAS

Cubiertas planas transitables: aislamiento térmico mediante proyectado de espuma de poliuretano o similar, pendientes con mortero, impermeabilización y acabado con capa de protección.

Las cubiertas planas transitables con aislamiento térmico, impermeabilización y acabado con capa de protección…. ¿Significa que no hay baldosa?. Que grosor tendrá el aislamiento térmico?

- PAVIMENTOS

Pavimento parking de hormigón armado acabado fratasado fino

Pavimentos zona comunitaria: granito, mármol o gres, en vestíbulo, rellanos y tramos de escalera. ¿Significa que hay 3 tipos de acabados o son a escoger?.

En el primer caso habría que decir en que zonas va uno u otro y si se va a escoger uno, que nos digan de cual estamos hablando para las zonas comunitarias.

Pavimentos de vivienda:

Baños y cocinas cerradas, a base de gres del GRUPO PORCELANOSA modelo C-BRASIL MARENGO o similar.

Balcones y terrazas, a base de gres cerámico antideslizante modelo LOFT GRIS o similar.

Resto de la vivienda y las cocinas abiertas: a base de parquet flotante sintético modelo NOGAL NIZA 1 LAMA AC-3 19.3x128x07 o similar, con perfiles de dilatación TRANSIT NOGAL NIZA o similar.

- ALICATADO

Revestimiento de baños con azulejos cerámicos del GRUPO PORCELANOSA modelos C-DOT WHITE o DOT MARENGO o similares.

- CARPINTERIA

Carpintería exterior de aluminio o PVC. Hay que especificar el tipo, creo que dijeron aluminio…. Hay que ponerlo por favor.

Carpintería interior de taco de madera para revestir en marcos y puertas de madera lisa acabada blanca. Las puertas ¿son macizas, huecas,  de aglomerado revestido?

Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, blanca. Tiene cerradura de seguridad?

NOTA: No se harán armarios empotrados.

- PERSIANAS

Persianas enrollables de aluminio o PVC, con accionamiento mediante cinta.

Nos han dicho que son de aluminio ¿por qué ponen “o PVC”?

Las persianas ¿serán compactas de PVC con lamas de aluminio y aislamiento térmico en su interior?.

- CERRAJERIA

Barandas de hierro en la escalera comunitaria y en los balcones de las viviendas. Las barandas de los balcones de la vivienda ¿cómo son? Nos han dicho que el acabado es de cristal, ¿por qué no lo ponen?

Entrada de vehículos al parking a través de puerta basculante con motor independiente y apertura con mando a distancia.

- FONTANERIA

Armario de contadores con acceso desde planta baja, del cual parten los montantes a las viviendas.

Llave general de paso a la entrada de la vivienda y llaves de corte en baños y aseos.

Red de agua fría sanitaria y agua caliente sanitaria con tubo de cobre o tubo tipo wirsbo o similar. Tuberías  de polietileno reticulado?

Producción de agua caliente sanitaria. ¿Qué capacidad de producción de agua caliente tiene el sistema de aprovechamiento solar? Que marca de aparatos y que potencia?

- ELECTRICIDAD

Armario de contadores con acceso desde la planta baja, del cual parten los montantes a las viviendas.

El  cuadro de diferenciales y magneto térmicos se ubicara en el recibidor de cada vivienda. ¿Qué potencia se instalará?

Toda la instalación de la vivienda será empotrada con tubo corrugado.

- CALEFACCIÓN / AIRE ACONDICIONADO

Mediante bomba de calor reversible para la producción de aire frío y caliente a través de conductos de aire. Como ya he dicho antes, los conductos de material de obra o sintético?. Sistema individualizado para cada vivienda.

¿Dónde se situará el compresor y el intercambiador de calor?

¿Qué potencia en calorías y en frigorías?

¿Habrá termostato de ambiente?

- SANITARIOS

Sanitarios de porcelana blanca, del GRUPO PORCELANOSA, modelo city o similar.

Bañera (Acore o similar), ducha (Urban o similar) del GRUPO PORCELANOSA.

La grifería será de la marca del GRUPO PORCELANOSA, tipo monomando modelo City o similar.

El lavabo ¿irá con espejo? ¿Irá con mueble?

- COCINA

La cocina se completa con muebles altos y bajos. Tienen amortiguación las puertas y cajones?

y encimera de piedra natural.

Que tipo de piedra? Granito, mármol u otro tipo?

En la parte alta se instala la campana extractora y la correspondiente conexión a la chimenea  de ventilación individual. Hacia donde salen los humos?

La parte baja se equipa con placa vitro cerámica (será de inducción?), horno eléctrico i la pre-instalación de lavavajillas.

Los electrodomésticos serán de la casa Whirlpool o similar. Pueden poner los modelos previstos?

Habrá una toma de agua por si se coloca un frigorífico de tipo americano?

- YESERÍA

Todas las paredes de cierre estarán enyesadas.

Los techos estarán enyesados y se realizará falso techo donde se requiera. Pueden especificar ¿dónde estará el falso techo y por que motivo?

- PINTURA

Zona comunitaria, pintura plástica blanca en paredes y techos.

Vivienda, pintura plástica blanca en paredes y techos. La pintura plástica ¿es de la lavable? Una capa de sellado y dos capas de acabado?

Esmalte sintético en los elementos de hierro. Llevaran protección antióxido?

- VIDRIERIA

Doble vidrio cámara, tipo Climalit o similar.

- INSTALACIONES

Antena y tomas según normativa aplicable.

La antena de televisión será del tipo convencional para todos los canales y FM?

Dónde estarán las tomas? Salón-comedor, cocina, dormitorios?

La instalación ¿estará preparada para la incorporación de televisión por cable y digital, habrá preinstalación de antena parabólica?

Instalación de portero electrónico en la vivienda. El portero ¿será con video?

- SANEAMIENTO

Red de saneamiento con tubo de PVC.

Tubo de PVC y sifón registrable, antes de conectar a la red de alcantarillado público.

Tubo de PVC, para la recogida de aguas pluviales. Las aguas pluviales se utilizarán en los domicilios como las aguas grises o son para el jardín y la piscina?

Reutilización de aguas grises según normativa ayuntamiento Sant Joan Despí.

- VENTILACIÓN

Forzada mediante conducto independiente, para cada cocina y cada baño. ¿Cómo serán las chimeneas de cocinas y baños? ¿Serán de pared de tochana con los conductos revestidos de PVC? He tenido en algún piso molestias por humos de los vecinos por haber filtraciones en los conductos de ventilación ya eran solo de mahón. De la misma forma, ¿los conductos de aire acondicionado o calefacción van revestidos?.

- TELÉFONO

Preinstalación telefónica con tomas según normativa aplicable. ¿Dónde estarán las tomas?

24. ASCENSOR

Ascensor hidráulico o eléctrico. Nos han dicho que será eléctrico, pueden ponerlo? Puertas automáticas. La maquinaria se instalará en el espacio reservado.

25. VARIOS

Placas de numeración de pisos, rellanos escalera y finca.

Iluminación escalera, plantas y vestíbulo de planta baja.

Buzones reglamentarios.

Piscina en zona comunitaria planta baja. ¿Qué dimensiones tendrá la piscina? ¿Tendrá un sistema de depuración y duchas? ¿Habrá césped sintético o natural?

¿Habrá zonas de jardín? El acceso será exclusivo para los vecinos? ¿Cómo se conseguirá eso?

NOTA:

Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro o cualquier otro que afectara a alguno de los materiales o referencias citadas en la presente memoria, la Promotora podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando la sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de características y calidades similares o superiores.

La información que se describe en esta memoria y en todos los documentos anexos, es meramente orientativa y no tiene valor contractual.

Toda la información relativa al R.D. 515/89, se encuentra en nuestras oficinas.

El real decreto, se creó por la necesidad de regular de forma sistemática un aspecto de especial trascendencia para el consumidor o usuario, como es la información que ha de serle suministrada en la adquisición o arrendamiento de una vivienda.

En el artículo nº 4 pone lo siguiente:

4. se hará referencia a los materiales empleados en la construcción de la vivienda, incluidos los aislamientos térmicos y acústicos, y del edificio y zonas comunes y servicios accesorios.

Es justamente lo que pido.

Muchas gracias.