208 VIVIENDAS MOSTOLES SUR

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

- Cimentación mediante muros y zapatas de hormigón armado.

- Estructura mediante forjados unidireccionales de hormigón armado con viguetas y bovedillas.

CUBIERTA

- Cubierta plana transitable con acabado cerámico en terrazas de áticos, y cubierta plana no transitable con acabado de grava en zonas de uso y mantenimiento de instalaciones.

- Formación de pendientes en cubierta a base de mortero de cemento.

- Membrana impermeabilizante.

ALBAÑILERÍA

- Fachada en ladrillo caravista de 1/2 pie de espesor. Aislamiento térmico y acústico con lana de roca y cámara de aire.

- División interior de viviendas y entre viviendas mediante tabiquería de paneles de cartón-yeso con asilamiento en todas las paredes sobre perfilería metálica.

- División entre viviendas y zonas comunes mediante medio pie de ladrillo tosco con trasdosado de cartón-yeso con asilamiento en la cara de vivienda y en lucido de yeso por la cara de zona común

MEMORIA DE CALIDADES

SOLADOS – ALICATADOS

- Terrazo microchina en portales, escaleras y zonas comunes interiores.

- Alicatado de gres hasta falso techo en paredes de cocinas y baños.

- Plaqueta cerámica de gres en suelos de cocinas, baños y tendederos.

- Pavimento laminado flotante (o similar) color roble, en salón-comedor, pasillo y dormitorios.

CARPINTERÍA EXTERIOR

- Ventanas puertas y balconeras cumpliendo con Código Técnico de Edificación, realizadas con perfiles de aluminio lacado.

- Persianas de aluminio en dormitorios y salón-comedor.

- Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante CLIMALIT o similar, compuesto por vidrio en el interior, cámara de aire deshidratado y vidrio en el exterior.

CARPINTERÍA INTERIOR

- Puerta de entrada maciza lisa, color roble, con cerradura y llave de seguridad, mirilla óptica y tirador exterior.

- Puertas de paso lisas huecas, color roble, con herrajes latonados y condena en baños.

- Espacio reservado para almacenamiento en dormitorios.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Luces indirectas a través de apliques empotrados y plafones en zonas comunes y urbanización.

- Mecanismos de calidad media en el interior de las viviendas.

- Instalación de antena de T.V. con  tomas en dormitorio y salón-comedor.

CALEFACCIÓN

- Caldera individual estanca mural mixta de gas natural.

- Válvulas termostáticas en todos los radiadores (en estancias donde no exista termostato ambiente), y termostato ambiente en salón-comedor.

- Calefacción mediante tuberías de polietileno reticulado, con el cumplimiento de las normas C.T.E. y R.I.T.E.

- Radiadores de aluminio. Si la Dirección Facultativa lo estima conveniente, en función de criterios de eficiencia energética, se autoriza la sustitución, en su caso, de  radiadores por suelo radiante

FONTANERÍA

- Tuberías de polietileno reticulado en interior de viviendas.

- Tomas para fregadero, lavavajillas y lavadora en cocina.

- Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en lavabos e inodoros.

- Grifería cromada monomando.

Firmado: Ángel Roca Castillo 		Firmado: …………………………

PINTURA

- Paredes y techos de vivienda: pintura plástica con gota en todas las estancias, salvo techos de zonas húmedas.

- Techos zonas húmedas de vivienda: pintura plástica lisa sobre escayola.

- Paredes y techos de zonas comunes: pintura plástica con gota.

ASCENSORES

- Ascensores en cada portal y escalera para seis plazas con puertas automáticas.

- Ascensores sin cuarto de maquinas, con sistema de parada de emergencia, sistema de comunicación bidireccional e indicador digital en cabina.

ZONAS COMUNES

- Solado de terrazo sobre cubierta de zonas comunes

- Zonas de  xerojardinería (ajardinamiento en seco) en zonas comunes

- Hormigón impreso en rampas de garaje

- Cerramiento perimetral de la parcela en ladrillo caravista de ½ pie de espesor coronado por valla perimetral.

- Placas solares para calentamiento de agua caliente sanitaria.

- Cuarto de almacenamiento de basuras.