ESTRUCTURA

- Estructura de hormigón armado en pilares y vigas, y forjado unidireccional, según normativa vigente.

CUBIERTAS

- Cubiertas planas en todo el edificio sobre forjado impermeabilizado y aislado térmicamente según Normativa.

FACHADA

- Sistema mixto realizado con criterios de sostenibilidad, y ahorro energético.

- Orientación doble de fachadas facilitando la ventilación cruzada natural.

- Cerramientos ladrillo caravista de primera calidad combinados con paños de revoco monocapa tipo “cotegrán” trasdosados al interior

TABIQUERIA

- Divisiones interiores en tabiquería de yeso laminado tipo Pladur.

- separación entre viviendas y zonas comunes, será con 1/2 pie de ladrillo macizo fonorresistente, trasdosado a ambas caras placas laminadas tipo Placo.

SOLADOS

- Suelo de tarima flotante de gran resistencia con lamina anti-impacto, para mejorar el aislamiento acústico entre pisos.

- Gres antideslizante en cocina y baños.

REVESTIMIENTOS

- Las paredes se pintarán en calidad plástica, lisa.

- En cocina y baños, se alicatarán con gres de 1ª calidad.

- Los techos serán de escayola en hall, pasillo, cocina y baños, y enlucidos de yeso y pintados en liso en el resto de dependencias.

CARPINTERIA INTERIOR

- Puertas y frentes de armario chapado de madera tipo haya vaporizada.

- Armarios tipo “block” compacto, con panelado interior,  incluyendo balda maletero y barra de colgar.

- Puerta de entrada blindada, con bisagras bulonadas “antipalanqueta” y cerradura de seguridad tipo Fichet o similar.

FONTANERIA

- La grifería de los baños será cromada, monomando, en baños, con reductores de presión y aireadores, para control de caudal.

- Los sanitarios serán de porcelana vitrificada, en color blanco, contando los inodoros con mecanismo de doble descarga para ahorro de consumo de agua.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Las ventanas serán de aluminio lacado, con vidrio doble del tipo Climalit.

- Incorporan persianas integradas en sistema monoblock.

CALEFACCION Y ACS

- El edificio contara con instalación de Gas Natural como elemento ecológico de producción de calefacción para todas las viviendas.

- Los elementos de radiación serán de aluminio.

- Se colocarán válvulas termostáticas en todos los radiadores.

- Caldera central ecoeficiente con control individual de consumo

ELECTRICIDAD

- Se utilizarán mecanismos del tipo Diplomat de Legrand, tecla gigante, u otro de similares características, en color blanco.

- Instalación de portero automático con apertura de portal.

TELECOMUNICACIONES

- Tomas de Teléfono y TDT en salón, cocina y dormitorio principal, según legislación vigente sobre recepción de señales de Telecomunicación.

ZONAS DE USO COMUN

- Espacios registrables-visitables por planta y centralizado para las redes verticales de suministro.

- Se proyectan 6 ascensores (uno para cada núcleo de escaleras) del tipo autopropulsado de Kone o similar.

- Las cabinas de ascensor tendrán una dimensión útil de 1.20 x 1.00 m, con capacidad para personas con movilidad reducida y silla de ruedas, así como con botonadura accesible y con señalización tipo Braille.

GARAJES

- Puertas de acceso de vehículos a planta de garajes automáticas.

- Instalación de detección, protección de Incendios y ventilación según Normativa.

URBANIZACIÓN INTERIOR

- Los espacios libres de la parcela tendrán jardines de carácter privado, que incorporan zonas para juegos de niños, espacios de estancia con bancos, piscina, arenero, zonas arboladas.