TERRAZA

la puerta de entrada y pasillos: cierre bien (no entra el viento, no rocen el suelo, ni giran solas), este bien pintada, bien sellado el marco(recercado el borde superior), numero de bisagras (mínimo  3 por cada puerta)

Ventanas: que cierren bien, que estén bien  selladas

Los cristales de seguridad: que estén bien puestos

Suelo: los azulejos estén bien puestos (con los nudillos golpear)

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Luz: centrada

Timbre de la puerta funciona

Hay tres bases de enchufes de de 10 amperios:1 en cada dormitorio, 1 baño, 1 vestíbulo, 2 cocina y 1 por cada 6m2 de superficie del salón

Medidas

SALÓN

Ventanas: que cierren bien , que estén bien  selladas

Los cristales de seguridad: que estén bien puestos

Persianas cierran completamente

Suelo

Puerta pasillo cierre bien (no entra el viento, no rocen el suelo, ni giran solas), este bien pintada, bien sellado el marco (recercado el borde superior), numero de bisagras (mínimo  3 por cada puerta)

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Luz: centrada

Radiadores: existe una válvula de reglaje, existe un purgador en el radiador y existe un termostato en el salón

La instalación tiene puesta de tierra

Si el grado de electrificación es medio 5.500w

Al menos un punto de alumbramiento por habitación

Para la TV haya un enchufe con puesta de tierra

Hay tres bases de enchufes de de 10 amperios:1 en cada dormitorio, 1 baño, 1 vestíbulo, 2 cocina y 1 por cada 6m2 de superficie del salón

Medidas

COCINA

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Luz: centrada

Existe bote sinfónico

Funcionan lo s grifos, que no existan ruidos ni vibraciones

Los conductos de ventilación (con una cerilla)

Existe válvula de corte de agua fría y caliente (rojo y azul)

Haya dos puntos de 16A y uno de 25ª

Hay tres bases de enchufes de de 10 amperios:1 en cada dormitorio, 1 baño, 1 vestíbulo, 2 cocina y 1 por cada 6m2 de superficie del salón

Medidas

PASILLOS

Al menos un alumbrado cada 5m

Suelo

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Puertas: cierre bien (no entra el viento, no rocen el suelo, ni giran solas), este bien pintada, bien sellado el marco (recercado el borde superior), numero de bisagras (mínimo  3 por cada puerta)

Medidas

HABITACION

Ventanas: que cierren bien, que estén bien  selladas

Los cristales de seguridad: que estén bien puestos

Suelo: los azulejos estén bien puestos (con los nudillos golpear)

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Luz: centrada  y al menos un alumbrado por habitación

Radiadores: existe una válvula de reglaje, existe un purgador en el radiador y existe un termostato en el salón

Hay tres bases de enchufes de de 10 amperios:1 en cada dormitorio, 1 baño, 1 vestíbulo, 2 cocina y 1 por cada 6m2 de superficie del salón

Medidas

BAÑOS

Hay tres bases de enchufes de de 10 amperios:1 en cada dormitorio, 1 baño, 1 vestíbulo, 2 cocina y 1 por cada 6m2 de superficie del salón

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Luz: centrada

Existe bote sinfónico

Funcionan lo s grifos, que no existan ruidos ni vibraciones

Los conductos de ventilación (con una cerilla)

Existe válvula de corte de agua fría y caliente (rojo y azul)en el lavabo , inodoro y bidet.

Radiadores: existe una válvula de reglaje, existe un purgador en el radiador y existe un termostato en el salón

Medidas

CUARTOS ARMARIO

Luz: centrada

Suelo: los azulejos estén bien puestos (con los nudillos golpear)

Paredes: goteras, manchas, abombamientos

Medidas

SERVICIOS COMUNES

Alumbrado de la escalera

Interruptores de los rellanos

Si el edifico es demás de 24m un extintor por planta

Alumbrado de emergencia

Si el edifico es de mas de 50m. Detector de incendios

Mirar si funciona el portero automático

Comprobar en el cuadro de contadores si existen rótulos claros de cada contador

Medidas

GARAJE

Como mínimo de 2.20 x 4.50

No hay humedades en las paredes del garaje

Rejillas en el pavimento para evacuar el agua

Alumbrado general bajo  tubo con desconexión temporizada en un tiempo razonable

Alumbrado permanente de señalización

Puerta resistente al fuego

Pulsadores de alumbrado con luz piloto extintores y mangueras con sistemas de presión

Sistema de detección de monóxido de carbono y ventilación forzosa si el garaje no tiene ventilación natural

Alumbrado de emergencias sobre puertas de salida

Medidas

TRASTERO

No hay humedades en las paredes

Alumbrado general  y dentro del trastero

Suelo

Medidas