2ª fase. Móstoles

Memoria de Calidades de Clientes

# CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Cimentación y estructura de hormigón armado, según normativa vigente.

Forjados unidireccional “in situ” con bovedilla de hormigón.

# FACHADA

Ladrillo visto hidrofugado o recubrimiento monocapa.

# AISLAMIENTOS

# TÉRMICO

Cerramiento de fachada a base de paneles de lana de roca.

En cubierta poliestireno extrusionado o poliuretano proyectado.

# ACÚSTICO

En cerramiento exterior, combinación de elementos constructivos para obtención de un mínimo de 35 dBA.

Separación entre viviendas, con tres placas tipo Pladur o similar de 15 mm. a cada lado y lana de roca de 40 mm.

En forjados de viviendas, lamina antiimpacto.

# CUBIERTA

Cubiertas no transitables, planas de tipo invertida acabado con una capa de grava de canto rodado.

TABIQUERIA

Placas tipo Pladur o similar de 15 mm. en divisiones interiores.

En vivienda placa, estructura y placa (15+46+15) ó (15+70+15).

En división entre viviendas 3 placas, estructura, aislamiento, estructura, aislamiento y 3 placas (15+15+15+46+46+15+15+15).

División entre trasteros tabicón de ladrillo hueco doble.

PAVIMENTOS

Tarima flotante o parquet 25*5*1, acabado en roble en dormitorios, pasillo y hall.

Rodapié de DM, ajustable.

Plaqueta de gres en cocina, tendedero y baños.

Gres gran formato o pavimento continuo en pasarelas y rellanos de escaleras.

# ALICATADOS

Cocina, baños y aseo de viviendas: material cerámico calidad media y diferentes formatos, combinado con paramentos pintados en plástico liso.

ACRISTALAMIENTO

Doble acristalamiento tipo climalit.

Vidrio listral en vidrieras de salón.

# CARPINTERIA EXTERIOR

De aluminio lacado en color con sistema de apertura abatible o corredera según necesidades de la estancia. Sistema compacto monoblock

Persianas de PVC en dormitorios, entonadas con la carpintería.

# CARPINTERIA INTERIOR.

Puerta de acceso a vivienda de seguridad, lisa, sistema de apertura mediante pomo exterior y manivela interior y dotada de mirilla óptica.

Puertas de paso de madera, lisas, acabado en roble, sistema de apertura de manivela. La del salón será vidriera (parte superior).

Frente de armarios puertas de madera correderas, lisas, acabado en roble.

Puerta de trastero metálica.

# FALSOS TECHOS

De escayola en cocina, baños, pasillo y vestíbulos.

De escayola de exteriores en zonas comunes de planta baja.

# PINTURA

Gotelet, gota fina, blanco o color suave, en paramentos verticales y horizontales.

Temple liso en falsos techos de escayola de cocina y baños.

Al silicato en paramentos exteriores.

# CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Instalación centralizada para calefacción y agua caliente sanitaria, con contadores individuales.

Instalación de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria e instalación de gas para agua caliente sanitaria y calefacción.

Elementos de radiación de calefacción panel de chapa.

# APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

Baño principal, secundario y aseo: marca ROCA o similar, modelo Victoria o similar.

Lavabo sobre pedestal. Color blanco.

Griferías: monomando de bajo consumo, marca ROCA o similar, modelo Victoria o similar.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Mecanismos eléctricos EUNEA MERLÍN o similar, serie UNICA, en blanco o color suave.

Puntos de luz ubicados en techos y / o paramentos verticales según necesidades.

Tres tomas de teléfono y TV (salón, dormitorio principal y cocina) en viviendas de 3 y 4 dormitorios.

Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones según normativa vigente.

Portero automático. Telefonillo en cocina

# GARAJE

Totalmente equipado con ventilación forzada, detección de CO, extintores y mangueras contra incendios, según normativa.

Puertas de acceso a la planta general de garajes, automáticas, accionadas mediante mando a distancia y llave magnética.

Pintura plástica en zócalo y banda de señalización.

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente.

# URBANIZACIÓN   Y EQUIPAMIENTO

Piscina, totalmente equipada, aseos, vestuarios y botiquín.

Zonas comunes ajardinadas y soladas con baldosa hidráulica.

Madrid, 28 abril 2008