CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Cimentación, estructura de pilares y losas “in situ” de hormigón armado. Muros de sótano de hormigón armado, con drenaje exterior Se realizará estudio geotécnico del terreno s/NTE-CEG CUBIERTA Azotea transitable acabada con pavimento flotante de terrazo colocado sobre aislamiento de poliestireno extrusionado de 50 mm de espesor y densidad de 40 Kg/m3, todo ello sobre lámina impermeabilizante polimérica de 4 Kg/m2, armada con fibra de vidrio. FACHADA Muros de cerramiento con ½ asta de ladrillo cara vista de 5 cm de grueso, color ocre claro, enfoscado interior, cámara y trasdosado tipo pladur. Albardilla de hormigón polímero en coronación de antepecho de cubierta y vierteaguas del mismo material en huecos de ventanas. AISLAMIENTOS Panel de lana de roca, de 60 mm. de espesor, en cámaras de aire. Poliestireno extrusionado, de 50mm de espesor, en cubierta plana. Panel lana de roca, de 30 mm. de espesor, en trasdosados. Doble acristalamiento en ventanas con doble vidrio de 4 mm. con cámara intermedia de 10 mm. Se colocará panel de lana de roca, de 60 mm. de espesor, en voladizos y techos de porche de planta baja que coincidan con viviendas en planta primera. Se cumplirán las normas NBE-CT-79 y NBE-CA-88. TABIQUERÍAS Y REVESTIMIENTOS Separación de viviendas con levante de ladrillo macizo de 10 cm. de espesor, trasdosado en ambas caras con placas tipo pladur. Separación de cuartos húmedos (cocinas y baños) con tabiquería tipo pladur de 10 cm de espesor. Paredes de distribución de viviendas formadas por tabiquería tipo pladur de 7 cm. de espesor. Guarnecido, enlucido de yeso y falsos techos de escayola en techos. SOLADOS Y ALICATADOS Alicatados con plaquetas cerámicas de 1ª calidad en formato de 33x45 cm en cocina y baños. Solado con baldosa de gres de 1ª calidad en formato de 41x41 cm en cocina y 33x33 en baños. Solado resto de la vivienda con parqué flotante de roble, con acabado barnizado. Rodapié en macizo aglomerado rechapado en Mukali barnizado, de 9 cm de altura. Peldañeado y zanquines de mármol en escaleras. Solado de portales y vestíbulos de acceso a viviendas con mármol. Solado de terrazas y tendederos con gres de 1ª calidad resistente a las heladas en formato de 25x25 cm. Solado de baldosa hidráulica de formato de 50x50cm en terrazas de cubierta. Solado de trasteros en sótano y en planta de cubierta, con gres en formato de 33x33 cm. CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR Puerta de entrada, lisa, en macizo aglomerado rechapado en Mukali barnizado, espesor 45 mm con 3 pernios, con mecanismos de seguridad. Puertas de paso, lisas, en macizo aglomerado rechapado en Mukali barnizado, espesor 35 mm con 3 pernios, con resbalón. Armarios con puertas abatibles lisas en macizo aglomerado rechapado en Mukali barnizado, espesor 19 mm, interior forrado con macizo aglomerado acabado en melanina color roble claro, espesor 19 mm. Carpintería exterior en aluminio lacado, color gris, RAL 9007, practicable de eje vertical, perfilería con rotura de puente térmico. Persianas de lamas de aluminio con aislamiento inyectado. Puerta de garaje automática con mando a distancia. INSTALACIÓN FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS Tuberías de polibutileno enfundadas en tubo de plástico y aislamiento térmico en tuberías de A.C.S. y en agua fría para evitar condensaciones en zonas no empotradas. Desagües en PVC con bote sifónico (en lavabo, bidé, bañera y ducha), e individual en fregadero. Aparatos sanitarios m. ROCA modelo GIRALDA, con grifería monomando mezcladora m. TRES modelo M50 Tomas de lavadora y lavavajillas. Conducto individual para conectar campana de humos. Apoyo a la producción de A.C.S. por medio de paneles solares instalados en cubierta. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Instalación cumpliendo el Reglamento de Baja Tensión. Mecanismos m. SIMON serie SIMON 75. Apliques de pared en salón y habitaciones. Toma de TV y Teléfono en cocina, salón y dormitorio principal. Se dejarán previstas las Infraestructuras Comunes para acceso a las telecomunicaciones de acuerdo al R.D.-Ley 1/1998, de 27 de Febrero. Toma para conexión a Internet en salón y dormitorios no principales. CALEFACCIÓN Instalación centralizada para calefacción y producción de A.C.S., situada en planta de sótano, con medición individualizada para cada vivienda. Red de tuberías en polibutileno PB con circuitos de ida y retorno, calorifugadas. Radiadores de panel de chapa de acero, con regulación individual. Termostato de ambiente regulador de la instalación. PINTURA Puertas de paso y entrada barnizadas. Pintura al gotelé fino en paramentos verticales y horizontales. Pintura plástica lisa en techos de cocina y baños. Pintura al esmalte en elementos de cerrajería. VARIOS Ascensores de 6 personas, hasta garaje, con puertas automáticas en recinto y cabina. Video–Portero con pantalla de televisión.