# MEMORIA DE CALIDADES

SANT FELIU DE LLOBREGAT

- CIMENTACIÓN Y MUROS

Mediante pantallas de hormigón armado, pilotes barrenados de diferentes diámetros con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qa, encepados y zapatas aisladas y muros de hormigón (HA-25/B/20/IIa).

- ESTRUCTURA

Mediante pilares de hormigón armado, forjado nervado reticular de 25+5 de hormigón (HA25/B/20/IIa) armado, con casetones de mortero de cemento. También se ejecutarán losas horizontales de hormigón (HA25/B/20/IIa) armado para plantas y losas inclinadas para las escaleras.

- FACHADAS

Las fachadas estarán formadas por muro compuesto de una pared de ladrillo visto cerámico (obra vista) o ladrillo cerámico perforado (tipo gero) con revoco pintado en su cara exterior, una cámara de aire, con aislamiento térmico y un tabique interior de mahón cerámico hueco.

- CERRAMIENTOS

Mediante pared de ladrillo cerámico perforado (tipo gero), en cierres de caja de escalera, ascensor. Y paredes de separación entre viviendas de doble tabique con aislamiento.

- DISTRIBUCIONES

Mediante tabiques de mahón cerámico tipo gran formato.

- CUBIERTAS

Cubiertas planas transitables: aislamiento térmico mediante proyectado de espuma de poliuretano o similar, pendientes impermeabilización y colocación de gres cerámico antideslizante o similar tomado con mortero de cemento

mixto. La piscina estará ubicada en la cubierta. En algunas cubiertas se colocará césped artificial.

- PAVIMENTOS

Pavimento parking de hormigón armado acabado fratasado fino

Pavimentos zona comunitaria: granito, mármol o gres, en vestíbulo, rellanos y tramos de escalera.

Pavimentos de vivienda:

Baños y cocinas cerradas, a base de gres del GRUPO PORCELANOSA.

Balcones y terrazas, a base de gres cerámico antideslizante o similar.

Resto de la vivienda y las cocinas abiertas: a base de parquet flotante sintético.

- ALICATADO

Revestimiento de baños con azulejos cerámicos del GRUPO PORCELANOSA.

- CARPINTERIA

Carpintería exterior de aluminio o PVC.

Carpintería interior	de taco de madera para revestir en marcos y puertas de madera lisa blanca. Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, blanca.

NOTA: No se harán armarios empotrados.

- PERSIANAS

Persianas enrollables de aluminio o PVC, con accionamiento mediante cinta.

- CERRAJERIA

Barandas de hierro en la escalera comunitaria y en los balcones de las viviendas.

Entrada de vehículos al parking a través de puerta basculante con motor independiente y apertura con mando a distancia.

- FONTANERIA

Armario de contadores en planta baja, del cual parten los montantes a las viviendas.

Llave general de paso a la entrada de la vivienda y llaves de corte en baños y aseos.

Red de agua fría sanitaria y agua caliente sanitaria con tubo de cobre o tubo tipo wirsbo o similar.

Producción de agua caliente sanitaria.

- ELECTRICIDAD

Armario de contadores en la planta baja, del cual parten los montantes a las viviendas.

El  cuadro de diferenciales y magneto térmicos se ubicara en el recibidor de cada vivienda.

Toda la instalación de la vivienda será empotrada con tubo corrugado.

- CALEFACCIÓN / AIRE ACONDICIONADO

Mediante bomba de calor reversible para la producción de aire frío y caliente a través de conductos de aire. Sistema individualizado para cada vivienda.

- SANITARIOS

Sanitarios de porcelana blanca, del GRUPO PORCELANOSA.

Bañeras y duchas del GRUPO PORCELANOSA.

La grifería será de la marca del GRUPO PORCELANOSA, tipo monomando.

- COCINA

La cocina es completa con muebles altos y bajos y encimera de piedra natural.

En la parte alta se instala la campana extractora y la correspondiente conexión a la chimenea  de ventilación individual.

La parte baja se equipa con placa vitro cerámica, horno eléctrico i la pre-instalación de lavavajillas.

- YESERÍA

Todas las paredes de cierre estarán enyesadas.

Los techos estarán enyesados y se realizará falso techo donde se requiera.

- PINTURA

Zona comunitaria, pintura plástica blanca en paredes y techos.

Vivienda, pintura plástica blanca en paredes y techos.

Esmalte sintético en los elementos de hierro.

- VIDRIERIA

Doble vidrio cámara, tipo Climalit o similar.

- INSTALACIONES

Antena y tomas según normativa aplicable.

Instalación de portero electrónico en la vivienda.

- SANEAMIENTO

Red de saneamiento con tubo de PVC.

Tubo de PVC y sifón registrable, antes de conectar a la red de alcantarillado público.

Tubo de PVC, para la recogida de aguas pluviales.

- VENTILACIÓN

Forzada mediante conducto independiente, para cada cocina y cada baño.

- TELÉFONO

Preinstalación telefónica con tomas según normativa aplicable.

24. ASCENSOR

Ascensor hidráulico o eléctrico. Puertas automáticas. La maquinaria se instalará en el espacio reservado.

25. VARIOS

Placas de numeración de pisos, rellanos escalera y finca.

Iluminación escalera, plantas y vestíbulo de planta baja.

Buzones reglamentarios.

NOTA:

Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro o cualquier otro que afectara a alguno de los materiales o referencias citadas en la presente memoria, la Promotora podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando la sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de características y calidades similares o superiores.