PRESUPUESTO: 3749-11

FECHA: 22 de septiembre de 2011

CONCEPTO: Propuesta Técnico- Económica para la Construcción de 1 Pista de Pádel.

## PISTA DE PÁDEL-TENIS

## DIMENSIONES 20 X 10 = 200 M2

Se partirá de terreno nivelado.

# ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIÓN

36 ML.	Cimentación de hormigón de H-R150 de 50x60 cm. de sección, armado con redondos de 10 mm. extendido y nivelado.

A 31,50 €/ml		1.134,00 €

108 M2. 	Muros de bloques de hormigón, incluso enfoscado y fratasado por ambas caras, armado con redondo de 10 mm. y pintado por ambos lados con pintura plástica color verde (dos manos).

A 57,75 €/m2		6.237,00 €

24 ML.	Bordillo prefabricado de 10x20x100 cm.

A 11,50 €/ml		276,00 €

200 M2	Solera de hormigón de H-R150 de 9cm. de espesor medio, extendido y nivelado con formación de canales longitudinales y limatesas para evacuar aguas pluviales.

A 11,50 €/m2		2.300,00 €

200 M2	Capa drenante y estabilizadora a base de gravilla, extendida  y nivelada de 2cm. de espesor medio.

A 2,20 €/m2		440,00 €

200 M2	Pavimento poroso de primera calidad de 9cm. de espesor, formado con varias capas de áridos seleccionados exentos de polvo y mezclados con cemento, para conseguir el asentamiento y porosidad adecuados, distribuidos por paños, con juntas de “neopreno” para dilatación i/pintado de pista en color verde y rojo, dos manos.

A 16,00 €/m2		3.200,00 €

# CERRAMIENTO METÁLICO

140 M2. 	Cerramiento metálico incluyendo: - Postes de tubos verdes. Malla plastificada verde. – Guías de tensión con altura de 1,2, y 4 m., quedando nivelado en su terminación.

A 12,60 €/m2		1.764,00 €

1 Ud. 	Puerta de pádel modelo Estándar de 2x1 m con zócalo de chapa revestida de mallazo electrosoldado 200/50/5 mm y cerradura Tesa.

A 250,00 €/ud		250,00 €

# EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1 Ud. 		Juego de postes transportables, incluida manivela blindada en aluminio, incluso red de pádel de nylon reforzada.

300,00 €

1 Ud. 	Marcaje de líneas en color blanco.

225,00 €

# RESUMEN

ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIÓN               13.587,00 €

CERRAMIENTO METÁLICO                               2.014,00 €

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                               525,00 €

________________

IMPORTE EJECUCIÓN:		         	   16.126,00 €

(NOTA: si el pavimento de hormigón poroso fuera sin pintar para colocar encima césped artificial, el precio sería 15 €/m2.)

## OPCIONES:

## ILUMINACIÓN PISTA DE PÁDEL-TENIS

Armario con interruptor para encendido.

1 Ud.			330,00 €		330,00 €

Proyectores de 400W halogenuros metálicos, luz blanca.

4 Ud.			275,00 €		1.100,00 €

Columnas galvanizadas de 6 m. de alto.

4 Ud.			220,00 €		880,00 €

Cables necesarios y mano de obra.

1 Ud.			660,00 €		660,00 €

______________

IMPORTE ILUMINACIÓN 1 PISTA	2.970,00 €

## CÉSPED ARTIFICIAL PISTA PADEL  (2 OPCIONES)

200 M2. 		Césped artificial “DESSO DLW GRAND SLAM”.

No fibrilado, copolímero poliuretánico de bloqueo.

Fibra recta 8.800 Dtex. Monofilamento, por lo cual

no sufre efecto “moqueta”, no sufre fibrilación.

Altura de fibra: 9 mm. Altura total: 11 mm.

Peso fibra: 1.350 gr/m2. Peso total: 2.450 gr/m2.

Peso de arena: 9 kg/m2. Necesita menor cantidad de

arena que cualquier césped artificial adecuado para

este deporte.

Instalación de césped incluyendo extendido, encolado

de juntas sobre bandas de poliéster y distribución de

arena de sílice de granulometría adecuada.

A 26,00 €/m2		5.200,00 €

200 M2. 	Césped artificial “DESSO DLW FORTE PADEL”.

Fibrilado, 100% bloque de ecopolímero poliolefina.

Backing primario 100 % tejido de polipropileno.

Subcapa de SBR latex impermeable.

Cosido a 3/8 de pulgada. Fibra recta 8.800 Dtex.

Altura de fibra: 13 mm. Altura total: 15 mm.

Peso fibra: 1.268 gr/m2. Peso total: 2.422 gr/m2.

Peso de arena: 12 kg/m2.

Instalación de césped incluyendo extendido, encolado de juntas sobre bandas de poliéster y distribución de arena de sílice de granulometría adecuada.

A 21,00 €/m2		4.200,00 €

EMFRAPE S.L

AVDA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, 4

28693 QUIJORNA (MADRID)

TEL: 91 816 86 31  TEL MOVIL: 600 52 92 71

FAX: 91 816 85 27

emfrape@gmail.com

CONDICIONES GENERALES

- Estos precios no incluyen el correspondiente Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA).

- Este presupuesto tiene una validez de dos meses.

- Los proyectos, permisos y licencias son por cuenta del cliente. Por este motivo si durante la construcción se produjera algún tipo de incidencia con ayuntamiento u organismo oficial competente sobre licencias de obra, el cliente será el único responsable, solucionando el cliente dicho problema y eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad a EMFRAPE S.L.

- El cliente suministrará agua y electricidad con caudal y potencia suficiente, a pie de obra.

- Al realizarse este presupuesto sin visita previa al lugar de instalación, podrá verse modificado a la vista de los accesos y el terreno.

- No esta incluida la acometida de la luz desde el lugar donde el cliente tenga el punto de luz hasta la pista de pádel. No esta incluido ningún tipo de certificado ni licencia.

- Si en la excavación se encuentran tuberías, cables, tierras echadizas,…. Y fuera necesario emplear maquinaria especializada, el cliente correrá con los gastos necesarios.

FORMAS DE PAGO

- A la aceptación del presupuesto, el 30% mediante transferencia bancaria (*) o talón nominal. Al finalizar la obra, el resto al contado.

(*) 2100 1547 75 0200116499

CONFORME EL CLIENTE

EMFRAPE S.L

Fdo. Francisco Flores Fraile.