La siguiente tabla en una comparativa entre las cinco formas más usuales de calentar una vivienda, que sirve para ver rápidamente las diferencias entre ellas, así como las ventajas y desventajas de dada una.

|  | BOMBA DE CALOR | ACUM. TARIFA NOCTURNA | GASOLEO | GAS NATURAL | RADIADORES ELECTRICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTACIONES | Aire acondicionado y calefacción | Calefacción | Calefacción | Calefacción | Calefacción |
| CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION | *Rejillas de aire de pequeño tamaño en todas las habitaciones. *Dos tuberías y unos cables de la unidad interior a la exterior. *Unidad interior oculta. | *Doble contador diurna-nocturna *Refuerzo de acometida eléctrica de la vivienda. *Acumuladores de chapa vistos en todas las habitaciones. *Nueva instalación eléctrica por toda la casa. | *Caldera con quemador incorporado. *Depósito de gasóleo. *Radiadores de aluminio vistos por toda la casa. *Red de dos tuberías desde la caldera a cada radiador. | *Caldera de combustión de gas. *Radiadores de aluminio vistos en todas las habitaciones. *Red de dos tuberías desde la caldera a cada radiador. | *Refuerzo de acometida eléctrica de la vivienda. *Radiadores vistos en todas las habitaciones. *Nueva instalación eléctrica por toda la casa. |
| CONSUMOS | 2,87cent x Kw 61,99 € x mes | 3,96 centx Kw 85,54 € x mes | 4,57 cent x Kw 98,71 € x mes | 5,09 cent x Kw 109,94 € x mes | 7,92 cent x Kw 171,07 € x mes |
| AHORRO FRENTE A ... | T. Nocturna: 29% Gas natural: 36% Gasóleo: 42% R. eléctricos: 64% | Gas natural: 9% Gasóleo: 19% R. eléctricos: 50% | Gas natural: 10% R. eléctricos: 42% | R. eléctricos: 36% | - |
| VENTAJAS | *Climatización completa todo el año: frío y calor. *Calefacción instantánea. *La energía más barata. *Sin radiadores ni máquinas a la vista | *Suministro de energía eléctrica en todas las viviendas. *Instalación rápida. | *Almacenamiento propio de combustible. | *Suministro de gas muy extendido. *Mantenimiento barato. | *Suministro de energía en todas las viviendas. *Instalación rápida y barata. |
| DESVENTAJAS | *Desembolso inicial mayor. | *Consumo eléctrico diurno penalizado. *Radiadores a la vista. *Necesidad de programar con 24 horas de antelación | *Suministro de combustible. *Radiadores a la vista. *Mantenimiento sucio. *Energía cara. | *Combustible peligroso en caso de avería de la caldera. *Radiadores a la vista. | *Radiadores a la vista. *Energía muy cara. |
| TIEMPO DE INSTALACIÓN | 30 HORAS | 12 HORAS | 24 HORAS | 18 HORAS | 12 HORAS |
| TIEMPO EN CALENTAR | 10 MINUTOS | 40 MINUTOS (con radiadores estáticos) | 20 MINUTOS (con radiadores de aluminio) | 20 MINUTOS (con radiadores de aluminio) | 40 MINUTOS (con emisores estáticos) |
| SISTEMA RECOMENDADO... | *Además de calefacción se quiere aire acondicionado. *Se busca una calefacción de poco consumo. *No se quieren ver radiadores en las paredes por falta de espacio o por estética. | *No se quiere aire acondicionado. *Se busca una instalación barata. *No importa que se vean los radiadores. | *No se desea aire acondicionado. *La casa es grande = chalets individuales. *Son instalaciones que precisan independencia en la demanda de combustible. | *No se desea aire acondicionado. *No importa que se vean los radiadores. *Ya existe suministro de gas en la vivienda para otros usos. | *No se quiere aire acondicionado. *No se puede poner una caldera de gasóleo o gas. *Se busca la instalación más barata sin importar el consumo de electricidad. *No importa que se vean los radiadores. |

- Datos orientativos para una vivienda de 90 m2.

- No incluye impuestos ni costes fijos.

- Actualizado el 1-1-2003

- PRECIOS APLICADOS: 1Kwxh = 7,92cent+IVA; 1 m3 Gas Natural = 44,38cent+IVA; 1 litro gasóleo calefacción = 43cent+IVA.

- RENDIMIENTOS SEGÚN FABRICANTES DE: Caldera de gas 90% sobre PCI (80% sobre PCS); Caldera de gasóleo 85%sobre PCI; Bomba de Calor 276% sobre ener. elec. consumida; Radiador eléctrico 100%. Tarifa Nocturna 200%.

Para cualquier aclaración contacte con CLISEVA, S.L.

(Original en:   http://www.cliseva.com/website/g_general/c_comp_instaladores_aire_acondicionado.html )

Aunque evidentemente, como la comparativa está redactada por una empresa de climatización, presentan las bombas de calor como la menor solución, estas con riguroso invierno no funcionan adecuadamente. Os adjunto unas fotografías de las oficinas de la promotora Inmuebles de Pinto, S.A. (Situada al principio de la calle peatonal que lleva a la estación). Como ejemplo de que con el clima de Madrid, las bombas de calor no son suficientes para el invierno y es necesario añadir otra energía adicional. Tras intentar calefactar las oficinas con bomba de calor, así han tenido que hacerlo en las oficinas de esta promotora, que la semana pasada instalaron una caldera de gas natural como energía alternativa y complementaria a la bomba de calor.